| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Nemocniční lůžka |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 011/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 50 ks elektrických polohovacích lůžek včetně kompatibilních matrací a příslušenství pro Interní (20ks), Chirurgické (20ks) a Gynekologické oddělení (10ks) Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova lůžek a matrací na zdravotnických pracovištích zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Elektricky polohovatelná lůžka 50 ks vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá auto regrese 16 cm) čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech dle výběru integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním a pojistkou proti nechtěnému spuštění pokrývající celou ložnou plochu (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice), ergonomicky tvarované (slouží jako podpora pacientů při vstávání). Možno použít dvoudílné dělené plastové postranice pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm držáky na infuzní stojan, hrazdu ochranná kolečka v rozích lůžka bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky hrazda + madlo držák infuzí na hrazdu lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 chromovaný teleskopický infusní stojan v plastovém pouzdře lůžka, 4 háčky Koš na bažanta Pasivní antidekubitní matrace 50 ks Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví Matrace musí mít po celém povrchu příčné prořezy. Prořezy zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta Matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nímž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka Matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min 5 cm Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 41 kg/m³ tloušťky min. 9 cm Nehořlavost pěn min. CRIB 5 S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) Potah ze svařovaných spojů, pružná textilie musí být paropropustná s obsahem antibakteriální přísady Nehořlavost boční a spodní strany potahu min. CRIB 5 Zip musí být umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení Matrace musí být vybavena transportními úchyty Výška matrace min. 14 cm Nosnost matrace min. 200 kg Noční stolek s jídelní deskou 50 ks Pojízdný, oboustranný, uzamykatelný stolek k lůžku Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku Odolná vrchní plocha a sklopná jídelní deska s postranními lištami nebo vyvýšeným okrajem zamezující pádu položených předmětů Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou (či jiným mechanickým způsobem), naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání Kolečka o průměru min. 65 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná Držák na zavěšení ručníku Polička na boty Prostor pro vložení PET lahve ve skříňce |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |