| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje II. - část 1 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RDG |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 031/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC, možnost použití úpravy TGC pomocí dotykového displeje. Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm Panoramatické zobrazení min. 160 cm včetně barevného Dopplerovského mapování Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz, bez nutnosti další aktivace uživatelem a u dopplerovského spektra možnost aktivace tlačítkem. Měření, výpočty a hodnocení obrazů Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM Termotiskárna Sondy Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem min. 2 – 8 MHz, max. hloubka zobrazení ve 2D min. 40cm, pro vyšetření obézních pacientů. Lineární sonda pro small parts vyšetření s rozsahem min 5 – 14 MHz, záběr zobrazovaného pole min. 60 mm Lineární sonda pro cévní vyšetření s rozsahem min. 4 – 11 MHz, záběr zobrazovaného pole min. 40 mm, možnost práce v režimu mikrovaskularizace |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje II. - část 2 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro interní obory |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 031/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Interní oddělení oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Ultrazvukový přístroj pro interní obory Nový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC, možnost použití úpravy TGC pomocí dotykového displeje. Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm Panoramatické zobrazení min. 160 cm včetně barevného Dopplerovského mapování Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz, bez nutnosti další aktivace uživatelem a u dopplerovského spektra možnost aktivace tlačítkem. Měření, výpočty a hodnocení obrazů Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM Termotiskárna Sondy Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem min. 2 – 8 MHz, max. hloubka zobrazení ve 2D min. 40cm, pro vyšetření obézních pacientů. Lineární sonda pro small parts vyšetření s rozsahem min 5 – 14 MHz, záběr zobrazovaného pole min. 60 mm Sektorová sonda pro kardio/hrudní vyšetření s rozsahem 1,5 – 5 MHz, sektor zobrazení 120° |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |